## Slide 1: 1st_上機考
10/21

## Slide 2: Q1 – 1A2B (40%)
1
2
3
4
5
6
R
C
A
按下R 鍵時，七段上顯示隨機(Random)產生的四個不重覆數字，數字範圍為1-6。
按下1- 6 鍵時，將數由最左依序顯示到LCD ，作為猜的數字，最多4位數，超過4位數則不再接收顯示。
按下A時，比對猜的數字與七段上顯示的數字，答案顯示在LCD 猜的數字同一列的最右邊，答案分為三種
  WIN – 四位數都相同 –
    先顯示WIN ，之後在LCD顯示學號八碼(含D)，每碼間隔為一秒。
  NULL- 沒有任何輸入，
    先顯示為NULL數字正確之後使蜂鳴器叫一聲
  XAYB- X ：數字正確，位置正確的個數，
  Y：數字正確，位置不對的個數。
  最多比對四組答案，超過則不在接收。
按下C時，清除LCD ，七段所有內容，恢復到初始狀態。

## Slide 3: Q2
隨機(Random)產生一組四位數字顯示在七段顯示器上，
左邊兩位數 = A，右邊兩位數= B。
在LCD第一行固定顯示學號，
透過按鍵操作，顯示不同計算結果：
  A+B
  A-B
  A*B
  A/B
  A%B
  A^2
  B^2
  END
EX.
四位數字為9487，則七段顯示器顯示9487。
A = 94，B = 87。
LCD上顯示：
94+87=181
94-87=7
94*87=8178
94/87=1
94%87=7
94^2=8836
87^2=7569
END
第一行固定為學號，所以計算結果一次只顯示三行。

## Slide 4: Q2-1 (10%)
2
4
5
6
8
按下5 鍵：
隨機(Random)產生一組四位數字顯示在七段顯示器上，
A = 左邊兩位數， B = 右邊兩位數。
LCD
  第一行固定顯示學號，
  第二行顯示 A+B
  第三行顯示 A-B
  第四行顯示 A*B
EX.
四位數字為9487，則七段顯示器顯示9487。
A = 94，B = 87。
LCD上顯示：
D01234567
94+87=181
94-87=7
94*87=8178

## Slide 5: Q2-2 (30%)
2
4
5
6
8
按下4 鍵：
  七段顯示器向左循環平移，LCD上的計算結果同時改變。
按下6 鍵：
  七段顯示器向右循環平移，LCD上的計算結果同時改變。
EX.
原七段顯示器9487，
按下4 鍵，
七段顯示器變成 4879，A=48，B=79。
LCD上顯示：
D01234567
48+79=127
48-79=-31
48*79=3792
EX.
原七段顯示器9487，
按下6 鍵，
七段顯示器變成 7948 ， A=79，B=48
LCD上顯示：
D01234567
79+48=127
79-48=31
79*48=3792

## Slide 6: Q2-3 (20%)
2
4
5
6
8
按下2 鍵：
  LCD 顯示向上捲動。
按下8 鍵：
  LCD 顯示向下捲動。
EX.1
原LCD顯示：
D01234567
94+87=181
94-87=7
94*87=8178
按下2 鍵：
  不動作，因為94+87=181上面沒有其他列。
按下8 鍵：
  D01234567
  94-87=7
  94*87=8178
  94/87=1
計算式的顯示順序：
  A+B
  A-B
  A*B
  A/B
  A%B
  A^2
  B^2
  END
  EX.2
  原LCD顯示：
  D01234567
  94^2=8836
  87^2=7569
  END
  按下8 鍵：
    不動作，因為END下面沒有其他行。
  按下2 鍵：
  D01234567
  94%87=7
  94^2=8836
  87^2=7569

## Slide 7: Q2 注意!!
按鍵4或按鍵6，不改變計算式的顯示順序，僅改變數字 A and B，並A and B的計算結果。
EX.
原LCD顯示：
D01234567
94-87=7
94*87=8178
94/87=1
按下6 鍵：
D01234567
79-48=31
79*48=3792
79/48=1
2
4
5
6
8

## Slide 8: Q2
初始狀態：
7段顯示器不亮。
LCD第一行顯示學號。

## Slide 9: Q2
按下按鍵5
隨機生成一四位數字顯示在七段顯示器上，
並在LCD上顯示計算結果。
2
4
5
6
8

## Slide 10: Q2
按下按鍵8
LCD向下捲動。直到END為最後一行不再向下。
按下按鍵2
LCD向上捲動。直到+為第一行不再向上。
2
4
5
6
8

## Slide 11: Q2
按下按鍵4
數字向左平移，並計算結果。
按下按鍵6
數字向右平移，並計算結果。
2
4
5
6
8